Полиуретановые зубчатые приводные ремни

| Тип профиля | Т2,5 | Т5 | Т10 | Т20 | АТ5 | АТ10 | АТ20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P mm | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| H1 mm | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 8 | 2.7 | 5 | 9 |
| H2 mm | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 5 | 1.2 | 2.5 | 5 |

Тип  «Т2,5»

Стандартная ширина ремня (в мм): 4, 6, 8, 10, 12

| Длина, мм | Количество зубьев | Длина, мм | Количество зубьев | Длина, мм | Количество зубьев | Длина, мм | Количество зубьев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5Т 120 | 48 | 2,5Т 265 | 106 | 2,5Т 420 | 168 | 2,5Т 780 | 312 |
| 2,5Т 145 | 58 | 2,5Т 285 | 114 | 2,5Т 480 | 192 | 2,5Т 880 | 352 |
| 2,5Т 160 | 64 | 2,5Т 290 | 116 | 2,5Т 500 | 200 | 2,5Т 915 | 366 |
| 2,5Т 177 | 71 | 2,5Т 305 | 122 | 2,5Т 600 | 240 | 2,5Т 950 | 380 |
| 2,5Т 200 | 80 | 2,5Т 317 | 127 | 2,5Т 620 | 248 | 2,5Т 1185 | 474 |
| 2,5Т 230 | 92 | 2,5Т 330 | 132 | 2,5Т 650 | 260 |  |  |
| 2,5Т 245 | 98 | 2,5Т 380 | 152 | 2,5Т 680 | 272 |  |  |

Тип  «Т5»

Стандартная ширина ремня (в мм): 8, 10, 12, 16, 25

| 5Т 185 | 37 | 5Т 355 | 71 | 5Т 575 | 115 | 5Т 990 | 198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5Т 200 | 40 | 5Т 365 | 73 | 5Т 610 | 122 | 5Т 1075 | 215 |
| 5Т 215 | 43 | 5Т 390 | 78 | 5Т 620 | 124 | 5Т 1100 | 220 |
| 5Т 220 | 44 | 5Т 400 | 80 | 5Т 630 | 126 | 5Т 1160 | 232 |
| 5Т 225 | 45 | 5Т 410 | 82 | 5Т 650 | 130 | 5Т 1215 | 243 |
| 5Т 245 | 49 | 5Т 420 | 84 | 5Т 660 | 132 | 5Т 1280 | 256 |
| 5Т 255 | 51 | 5Т 455 | 91 | 5Т 690 | 138 | 5Т 1315 | 263 |
| 5Т 260 | 52 | 5Т 475 | 95 | 5Т 720 | 144 | 5Т 1380 | 276 |
| 5Т 270 | 54 | 5Т 480 | 96 | 5Т 750 | 150 | 5Т 1955 | 391 |
| 5Т 280 | 56 | 5Т 500 | 100 | 5Т 780 | 156 |  |  |
| 5Т 295 | 59 | 5Т 510 | 102 | 5Т 815 | 163 |  |  |
| 5Т 305 | 61 | 5Т 525 | 105 | 5Т 830 | 166 |  |  |
| 5Т 330 | 66 | 5Т 545 | 109 | 5Т 840 | 168 |  |  |
| 5Т 340 | 68 | 5Т 550 | 110 | 5Т 885 | 177 |  |  |
| 5Т 350 | 70 | 5Т 560 | 112 | 5Т 900 | 180 |  |  |

Тип  «Т10»

Стандартная ширина ремня (в мм): 12, 16, 25, 32, 50

| 10Т 260 | 26 | 10Т 660 | 66 | 10Т 970 | 97 | 10Т 1390 | 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Т 340 | 34 | 10Т 690 | 69 | 10Т 980 | 98 | 10Т 1400 | 140 |
| 10Т 370 | 37 | 10Т 700 | 70 | 10Т 1010 | 101 | 10Т 1420 | 142 |
| 10Т 400 | 40 | 10Т 720 | 72 | 10Т 1080 | 108 | 10Т 1460 | 146 |
| 10Т 410 | 41 | 10Т 750 | 75 | 10Т 1110 | 111 | 10Т 1500 | 150 |
| 10Т 440 | 44 | 10Т 780 | 78 | 10Т 1140 | 114 | 10Т 1560 | 156 |
| 10Т 480 | 48 | 10Т 810 | 81 | 10Т 1150 | 115 | 10Т 1610 | 161 |
| 10Т 500 | 50 | 10Т 840 | 84 | 10Т 1210 | 121 | 10Т 1750 | 175 |
| 10Т 530 | 53 | 10Т 880 | 88 | 10Т 1240 | 124 | 10Т 1780 | 178 |
| 10Т 560 | 56 | 10Т 890 | 89 | 10Т 1250 | 125 | 10Т 1880 | 188 |
| 10Т 600 | 60 | 10Т 900 | 90 | 10Т 1300 | 130 | 10Т 1960 | 196 |
| 10Т 610 | 61 | 10Т 920 | 92 | 10Т 1320 | 132 | 10Т 2250 | 225 |
| 10Т 630 | 63 | 10Т 960 | 96 | 10Т 1350 | 135 |  |  |

Для ремней Manicotti - характеристики сохраняются.

Тип  «АТ5»

Стандартная ширина ремня (в мм): 8, 10, 12, 16, 25

| 5 АТ 225 | 45 | 5 АТ 390 | 78 | 5 АТ 600 | 120 | 5 АТ 780 | 156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 АТ 255 | 51 | 5 АТ 420 | 84 | 5 АТ 610 | 122 | 5 АТ 825 | 165 |
| 5 АТ 280 | 56 | 5 АТ 450 | 90 | 5 АТ 660 | 132 | 5 АТ 975 | 195 |
| 5 АТ 300 | 60 | 5 АТ 455 | 91 | 5 АТ 710 | 142 | 5 АТ 1050 | 210 |
| 5 АТ 340 | 68 | 5 АТ 500 | 100 | 5 АТ 720 | 144 | 5 АТ 1125 | 225 |
| 5 АТ 375 | 75 | 5 АТ 545 | 109 | 5 АТ 750 | 150 | 5 АТ 1500 | 300 |

Тип  «АТ10»

Стандартная ширина ремня (в мм): 12, 16, 25, 32, 50

| 10АТ 500 | 50 | 10АТ 890 | 89 | 10АТ 1210 | 121 | 10АТ 1500 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10АТ 560 | 56 | 10АТ 920 | 92 | 10АТ 1250 | 125 | 10АТ 1600 | 160 |
| 10АТ 600 | 60 | 10АТ 960 | 96 | 10АТ 1280 | 128 | 10АТ 1700 | 170 |
| 10АТ 610 | 61 | 10АТ 980 | 98 | 10АТ 1300 | 130 | 10АТ 1720 | 172 |
| 10АТ 660 | 66 | 10АТ 1000 | 100 | 10АТ 1320 | 132 | 10АТ 1800 | 180 |
| 10АТ 700 | 70 | 10АТ 1010 | 101 | 10АТ 1350 | 135 | 10АТ 1860 | 186 |
| 10АТ 730 | 73 | 10АТ 1050 | 105 | 10АТ 1360 | 136 | 10АТ 1940 | 194 |
| 10АТ 780 | 78 | 10АТ 1080 | 108 | 10АТ 1400 | 140 |  |  |
| 10АТ 800 | 80 | 10АТ 1150 | 115 | 10АТ 1420 | 142 |  |  |
| 10АТ 840 | 84 | 10АТ 1200 | 120 | 10АТ 1480 | 148 |  |  |

Для ремней Manicotti - характеристики сохраняются.

Двухсторонние полиуретановые зубчатые приводные ремни

Тип «Т5»

| 410-Т5-DD | 82 | 620-Т5-DD | 124 | 860-Т5-DD | 172 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 460-Т5-DD | 92 | 750-Т5-DD | 150 | 940-Т5-DD | 188 |
| 590-Т5-DD | 118 | 815-Т5-DD | 163 | 1100-Т5-DD | 220 |

Тип «Т10»

| 260 –Т10-DD | 26 | 720–Т10-DD | 72 | 1240–Т10-DD | 124 | 1420–Т10-DD | 142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530–Т10-DD | 53 | 840–Т10-DD | 84 | 1250–Т10-DD | 125 | 1610–Т10-DD | 161 |
| 630–Т10-DD | 63 | 980–Т10-DD | 98 | 1320–Т10-DD | 132 | 1880–Т10-DD | 188 |
| 660–Т10-DD | 66 | 1210–Т10-DD | 121 | 1350–Т10-DD | 135 |  |  |

Для ремней Manicotti - характеристики сохраняются.

Армированные полиуретановые зубчатые ремни с различным шагом

Шаг XL 1/5 ” (5.08 мм)

Стандартная ширина ремня (в мм): 6,35, 7.9, 9.4

| Тип | Длина | Кол-во зубьев | Тип | Длина | Кол-во зубьев | Тип | Длина | Кол-во зубьев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60-XL | 152.6 | 30 | 140-XL | 355.6 | 70 | 250-XL | 635 | 125 |
| 70-XL | 177.8 | 35 | 150-XL | 381 | 75 | 260-XL | 660.4 | 130 |
| 80-XL | 209.2 | 40 | 160-XL | 406.1 | 80 | 288-XL | 731.5 | 144 |
| 90-XL | 228.6 | 45 | 170-XL | 431.8 | 85 | 290-XL | 736.6 | 145 |
| 96-XL | 243.8 | 48 | 180-XL | 457.2 | 90 | 300-XL | 762 | 150 |
| 100-XL | 254 | 50 | 190-XL | 482.6 | 95 | 356-XL | 904.2 | 178 |
| 106-XL | 269.2 | 53 | 200-XL | 508 | 100 | 414-XL | 1051.6 | 207 |
| 110-XL | 279.4 | 55 | 210-XL | 533.4 | 105 | 450-XL | 1143 | 225 |
| 120-XL | 304.8 | 60 | 220-XL | 558.8 | 110 | 566-XL | 1437.6 | 283 |
| 130-XL | 330.2 | 65 | 230-XL | 584.2 | 115 |  |  |  |
| 134-XL | 340.3 | 67 | 240-XL | 609.6 | 120 |  |  |  |

Шаг L3/8 ” (9.525 мм)

Стандартная ширина ремня (в мм): 12.7, 19.05, 25.4

| 86-L | 218.4 | 23 | 255-L | 647.7 | 68 | 420-L | 1066.8 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124-L | 314.9 | 33 | 270-L | 685.8 | 72 | 450-L | 1143 | 120 |
| 150-L | 381 | 40 | 285-L | 723.9 | 76 | 480-L | 1219.2 | 128 |
| 187-L | 475 | 50 | 300-L | 762 | 80 | 510-L | 1295.4 | 136 |
| 202-L | 513 | 54 | 322-L | 817.9 | 86 | 540-L | 1371.6 | 144 |
| 210-L | 533.4 | 56 | 345-L | 876.3 | 92 | 570-L | 1447.8 | 152 |
| 225-L | 571.5 | 60 | 367-L | 932.1 | 98 | 600-L | 1524 | 160 |
| 240-L | 609.6 | 64 | 390-L | 990.6 | 104 |  |  |  |

Шаг H1/2 ” (12.7 мм)

Стандартная ширина ремня (в мм): 19.05, 25.04, 38.10, 50.8, 76.2

| 240-H | 609.6 | 48 | 360-H | 914.4 | 72 | 480-H | 1219.2 | 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270-H | 685.8 | 54 | 390-H | 990.6 | 78 | 510-H | 1295.4 | 102 |
| 300-H | 762 | 60 | 420-H | 1066.8 | 84 |  |  |  |
| 330-H | 838.2 | 66 | 450-H | 1143 | 90 |  |  |  |

Для ремней Manicotti - характеристики сохраняются.

Полиуретановые зубчатые ремни с металлическим кордом XL, L , H

Тип ремня XL

Шаг 1/5 ” (5.08 мм)

Стандартная ширина ремня (в мм): 6,35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4, 50.8

Тип ремня L

Шаг 3/8 ” (9.52 мм)

Стандартная ширина ремня (в мм): 9.53, 12.7, 19.05, 25.4, 38.10, 50.8

Тип ремня H

Шаг 125 ” (12.7 мм)

Стандартная ширина ремня (в мм): 12.7, 19.05, 25.4,38.0, 50.2, 76.2, 101.6

Полиуретановые зубчатые ремни с металлическим кордом HTD

Тип ремня 5M

Стандартная ширина ремня (в мм): 5, 10, 15, 25, 50

Тип ремня 8M

Стандартная ширина ремня (в мм):  10, 20, 30, 50, 85, 100

Тип ремня 14M

Стандартная ширина ремня (в мм): 25, 40, 55, 85, 100

Стандартные размеры полиуретановых зубчатых приводных ремней различных типов

НТD 5М                                HTD 8M

Типы рельефов верхней стороны  полиуретановых зубчатых приводных ремней